## Slide 1: IP组播
Ip组播基础

## Slide 2: 目录(contents)
part 1. 组播概述
part 2. 组播技术的实现
part 3. IGMP协议和 IGMP Snooping
part 4. VLC搭建组播流服务器

## Slide 3: Part 1:组播概述
1.1 产生背景
1.2 单播、组播、广播对比
1.3 技术优点

## Slide 4: 1.1 产生背景
传统的IP通信有两种方式：一种是在源主机与目的主机之间点对点的通信，即单播；另一种是在源主机与同一网段中所有其它主机之间点对多点的通信，即广播。如果要将信息发送给多个主机而非所有主机，若采用广播方式实现，不仅会将信息发送给不需要的主机而浪费带宽，也不能实现跨网段发送；若采用单播方式实现，重复的IP包不仅会占用大量带宽，也会增加源主机的负载。所以，传统的单播和广播通信方式不能有效地解决单点发送、多点接收的问题。
组播基本思想是：源主机（即组播是指在IP网络中将数据包以尽力传送的形式发送到某个确定的节点集合（即组播组），其源）只发送一份数据，其目的地址为组播组地址；组播组中的所有接收者都可收到同样的数据拷贝，并且只有组播组内的主机可以接收该数据，而其它主机则不能收到。

## Slide 5: 1.2 单播、组播、广播对比
单播
多播
广播

## Slide 6: 1.3 技术优点
1.有效解决了网络中的单点发送、多点接收问题，实现IP网络中点到多点的高效数据传送；
2.能够大量节约网络带宽，降低网络负载；
3.利用组播特性很方便的提供一些增值业务，例如在线直播、网络电台等。

## Slide 7: Part 2:组播技术实现
2.1 组播地址机制
2.2 组成员关系管理
2.3 组播报文转发
2.4 组播路由协议
2.5 组播模型分类

## Slide 8: 2.1 组播地址机制
IP组播地址用于标识一个组播组，和正常的IP地址作用几乎相同，可以认为是将多台设备看作一台设备分配指定的组播地址；
IANA把D类地址空间分配给组播作为组播地址，可使用范围为224.0.0.0到239.255.255.255；
IP组播地址空间的具体划分如右图所示。
  224.0.0.0到224.0.0.255被IANA预留，地址224.0.0.0保留不做分配，其它地址供路由协议及拓扑查找和维护协议使用。该范围内的地址属于局部范畴，不论TTL为多少，都不会被路由器转发。
  224.0.1.0到238.255.255.255为用户可用的组播地址，在全网范围内有效。其中232.0.0.0/8为SSM组地址，而其余则属于ASM组地址。
  239.0.0.0到239.255.255.255为本地管理组播地址，仅在特定的本地范围内有效，也属于ASM组地址。使用本地管理组地址可以灵活定义组播域的范围，以实现不同组播域之间的地址隔离，从而有助于在不同组播域内重复使用相同组播地址而不会引起冲突。
1.IP组播地址

## Slide 9: 2.1 组播地址机制
IANA将MAC地址范围01:00:5E:00:00:00～01:00:5E:7F:FF:FF分配给组播使用，这就要求将28位的IP组播地址空间映射到23位的组播MAC地址空间中，具体的映射方法是将组播地址中的低23位放入MAC地址的低23位，如图所示。
由于IP组播地址的后28位中只有23位被映射到组播MAC地址，这样会有32个IP组播地址映射到同一组播MAC地址上。
2.IP组播地址到链路层的映射

## Slide 10: 2.2 组成员关系管理
1.IGMP协议
IGMP运行于主机和与主机直连的路由器之间，其实现的功能是双向的：一方面，主机通过IGMP通知路由器希望接收某个特定组播组的信息；另一方面，路由器通过IGMP周期性地查询局域网内的组播组成员是否处于活动状态，实现所连网段组成员关系的收集与维护。通过IGMP，在路由器中记录的信息是某个组播组是否在本地有组成员，而不是组播组与主机之间的对应关系。

## Slide 11: 2.2 组成员关系管理
2.IGMP Snooping
IGMP是针对IP层设计的，只能记录路由器上的三层接口与IP组播地址的对应关系。但在很多情况下，组播报文不可避免地要经过一些交换机，如果没有一种机制将二层端口与组播MAC地址对应起来，组播报文就会转发给交换机的所有端口，这显然会浪费大量的系统资源。
IGMP Snooping的出现就可以解决这个问题，其工作原理为：主机发往IGMP查询器的报告消息经过交换机时，交换机对这个消息进行监听并记录下来，为端口和组播MAC地址建立起映射关系；当交换机收到组播数据时，根据这样的映射关系，只向连有组成员的端口转发组播数据。

## Slide 12: 2.3 组播报文转发
1.组播转发树
组播报文在网络中沿着树型转发路径进行转发，该路径称为组播转发树。它可分为源树（Source Tree）和共享树（RPT）两大类：
源树是指以组播源作为树根，将组播源到每一个接收者的最短路径结合起来构成的转发树。由于源树使用的是从组播源到接收者的最短路径，因此也称为最短路径树（SPT）。对于某个组，网络要为任何一个向该组发送报文的组播源建立一棵树。
源树的优点是能构造组播源和接收者之间的最短路径，使端到端的延迟达到最小。但付出的代价是，在路由器中必须为每个组播源保存路由信息，这样会占用大量的系统资源，路由表的规模也比较大。
以某个路由器作为路由树的树根，该路由器称为汇集点（RP），共享树就是由RP到所有接收者的最短路路径所共同构成的转发树。使用共享树时，对应某个组网络中只有一棵树。所有的组播源和接收者都使用这棵树来收发报文，组播源先向树根发送数据报文，之后报文又向下转发到达所有的接收者。
共享树的最大优点是路由器中保留的路由信息可以很少，缺点是组播源发出的报文要先经过RP，再到达接收者，经由的路径通常并非最短，而且对RP的可靠性和处理能力要求很高。

## Slide 13: 2.3 组播报文转发
2.组播报文转发机制
当路由器收到组播数据报文时，根据组播目的地址查找组播转发表，对报文进行转发。与单播报文的转发相比，组播报文的转发相对复杂：在单播报文的转发过程中，路由器并不关心报文的源地址，只关心报文的目的地址，通过其目的地址决定向哪个接口转发；而组播报文是发送给一组接收者的，这些接收者用一个逻辑地址（即组播地址）标识，路由器在收到组播报文后，必须根据报文的源地址确定其正确的入接口（指向组播源方向）和下游方向，然后将其沿着远离组播源的下游方向转发——这个过程称为逆向路径转发（RPF）。
在RPF执行过程中会利用原有的单播路由表确定上、下游的邻接节点，只有报文从上游节点所对应的接口（称为RPF接口，即路由器上通过单播方式向该地址发送报文的出接口）到达时，才向下游转发。RPF的主体是RPF检查，通过RPF检查除了可以正确地按照组播路由的配置转发报文外，还可以避免可能出现的环路。路由器收到组播报文后先对其进行RPF检查，只有检查通过才执行转发。
RPF检查的过程为：路由器在单播路由表中查找组播源或RP对应的RPF接口（使用SPT时查找组播源对应的RPF接口，使用RPT时查找RP对应的RPF接口），如果组播报文是从RPF接口接收下来的，则RPF检查通过，报文向下游接口转发；否则，丢弃该报文。

## Slide 14: 2.4 组播路由协议（暂时还未弄懂）
域内组播路由协议
根据IGMP协议维护的组成员关系信息，运用一定的组播路由算法构造组播分发树，在路由器中建立组播路由状态，路由器根据这些状态进行组播数据包转发
域间组播路由协议
根据网络中配置的域间组播路由策略，在各自治系统间发布具有组播能力的路由信息以及组播源信息，使组播数据能在域间进行转发

## Slide 15: 2.5 组播模型分类
ASM模型
即任意源组播模型。在ASM模型中，任一发送者都可作为组播源向某组播组地址发送组播信息，接收者通过加入由该组播组地址标识的组播组以获得发往该组播组的组播信息。在ASM模型中，接收者无法预先知道组播源的位置，但可以在任意时间加入或离开组播组。
SSM模型
即指定信源组播模型。在现实生活中，用户可能只对某些组播源发送的组播信息感兴趣，而不愿接收其它源发送的信息。SSM模型为用户提供了一种能够在客户端指定组播源的传输服务。

## Slide 16: Part 3:IGMP协议和IGMP Snooping
3.1 IGMP协议
3.2 IGMP Snooping

## Slide 17: 3.1 IGMP协议
概念：IGMP(Internet Group Management Protocol)互联网组管理协议是TCP/IP 协议族中负责IP组播成员管理的协议，用来在IP主机和与其直接相邻的组播路由器之间建立、维护组播组成员关系。
IGMP协议
IGMPV1
IGMPV3
IGMPV2

## Slide 18: 3.1 IGMP协议
IGMPV1工作机制

## Slide 19: 3.1 IGMP协议
(1) 查询器选举机制
在IGMPv1 中，当某共享网段上存在多个组播路由器时，由组播路由协议(如PIM)选举的指定路由器充当查询器。
在IGMPv2 中，增加了独立的查询器选举机制，其选举过程如下：
所有IGMPv2 路由器在初始时都认为自己是查询器，并向本地网段内的所有主机和路由器发送IGMP 普遍组查询(General Query)报文(目的地址为224.0.0.1);本地网段中的其它IGMPv2 路由器在收到该报文后，将报文的源IP地址与自己的接口地址作比较。通过比较， IP 地址最小的路由器将成为查询器， 其它路由器成为非查询器(Non-Querier);所有非查询器上都会启动一个定时器(即其它查询器存在时间定时器Other Querier Present Timer)。在该定时器超时前，如果收到了来自查询器的IGMP 查询报文，则重置该定时器;否则，就认为原查询器失效，并发起新的查询器选举过程。
(2) 离开组机制
在IGMPv1 中，主机离开组播组时不会向组播路由器发出任何通知，导致组播路由器只能依靠组播组成员查询的响应超时来获知组播组成员的离开。
而在IGMPv2 中，当一个主机离开某组播组时：
该主机向本地网段内的所有组播路由器(目的地址为224.0.0.2)发送离开组(Leave Group)报文;当查询器收到该报文后， 向该主机所声明要离开的那个组播组发送特定组查询(Group-Specific Query)报文(目的地址字段和组地址字段均填充为所要查询的组播组地址);如果该网段内还有该组播组的其它成员，则这些成员在收到特定组查询报文后，会在该报文中所设定的最大响应时间(Max Response Time)内发送成员关系报告报文;如果在最大响应时间内收到了该组播组其它成员发送的成员关系报告报文，查询器就会继续维护该组播组的成员关系;否则，查询器将认为该网段内已无该组播组的成员，于是不再维护这个组播组的成员关系。
与IGMPv1 相比，IGMPv2 增加了查询器选举机制和离开组机制。

## Slide 20: 3.1 IGMP协议
IGMPv3 在兼容和继承IGMPv1 和IGMPv2 的基础上，进一步增强了主机的控制能力，并增强了查询和报告报文的功能。

## Slide 21: 3.2 IGMP Snooping
IGMP-Snooping概述：
IGMP Snooping (Internet Group Management ProtocolSnooping)：IGMP Snooping，就是监听IGMP协议包，提取相应的信息，形成组播成员关系表，然后对组播业务按照组成员关系进行转发，保证组成员收到正确的的组播业务，而其余主机无法收到，从而管理和控制组播数据报文在数据链路层的转发。IGMP Snooping相对于路由器和主机是透明的，它仅仅监听两者之间的IGMP报文，来建立自己的组播成员关系表。

## Slide 22: 3.2 IGMP Snooping
1.在很多情况下，组播报文要不可避免地经过一些二层交换设备，尤其是在局域网环境里。
2.由于组播报文的目的地址为组播组地址，在二层设备上是学习不到这一类MAC表项的，因此组播报文就会在所有接口进行广播，和它在同一广播域内的组播成员和非组播成员都能收到组播报文。这样不但浪费了网络带宽，而且影响了网络信息安全。
3.IGMP Snooping有效地解决了这个问题。配置IGMP Snooping后，二层组播设备可以侦听和分析组播用户和上游路由器之间的IGMP报文，根据这些信息建立二层组播转发表项，控制组播数据报文转发。这样就防止了组播数据在二层网络中的广播。
引入IGMP Snooping的原因：

## Slide 23: 3.2 IGMP Snooping
基本原理
1.IGMP Snooping是二层组播的基本功能，可以实现组播数据在数据链路层的转发和控制。当主机和上游三层设备之间传递的IGMP协议报文通过二层组播设备时，IGMP Snooping分析报文携带的信息，根据这些信息建立和维护二层组播转发表，从而指导组播数据在数据链路层按需转发。
2.当组播数据从三层组播设备Router转发下来以后，处于接入边缘的二层组播设备负责将组播数据转发给用户主机，使用户收看所点播的节目。当没有运行IGMP Snooping时，组播数据在二层被广播；当运行了IGMP Snooping后，组播数据不会在二层广播，而是会被发送给指定的接收者。
3.使能IGMP Snooping功能后，会侦听主机和上游三层设备之间交互的IGMP报文，通过分析报文中携带的信息（报文类型、组播组地址、接收报文的接口等），建立和维护二层组播转发表，从而指导组播数据在数据链路层按需转发。

## Slide 24: 3.2 IGMP Snooping
报文处理
1.Membership Report加组报文Report报文：当一台主机希望接收某个组播数据时，它会主动向组播路由器发送Report报文。Report报文也用来响应本地路由器发出的General Query和Group-Specific Query消息
2.Leave Group离组报文当一个主机不想再接收某个组播数据时，它用Leave 报文通知本地的组播路由器。这个leave报文发向所有组播路由器，目的IP=224.0.0.2，包含要退出的组的地址，
3.General Query普遍组查询报文路由器通过周期性发送General Query消息来询问所有主机是否需要组播服务，如果主机需要组播服务，则响应report报文General Query消息发向同VLAN内的所有主机，目的IP=224.0.0.1，而且不涉及任何一个具体组播组.
4.Group-Specific Query特定组查询报文当组播路由器收到Leave 消息时，为了判断是否还有主机需要接收该组播数据，发送Group-Specific Query，当主机收到Group-Specific Query时，必须在最大响应时间内回应report报文，否则组播路由器认为没有主机想接收该组播数据，则会把端口从该组播表中删除

## Slide 25: part 4. VLC搭建组播流服务器
4.1 网络拓扑结构
4.2 服务器端
4.3 客户端

## Slide 26: 4.1 网络拓扑结构
网络拓扑结构
如右图所示，用两台pc和一台路由器作为组网的拓扑结构。
一台作为服务器连接路由器的wan口，另一台作为客户端连接路由器lan口。
PC1 PC2 路由器wan口都需要配置好IP，PC1:10.10.10.13，RG WAN：10.10.10.10，PC2:192.168.18.12，RG LAN：192.168.18.1；
PC1与路由器WAN口在同一网段，且路由器需要在WEB创建WAN连接，可以都设置成静态IP；
PC2与路由器LAN口在同一网段，PC2可以设置成静态IP。
另外需要在服务器PC1设置访问输出接口，即10.10.10.13，让组播流从这个接口流出。

## Slide 27: 4.1 网络拓扑结构

## Slide 28: 谢谢！